## Slide 1
// обучение
01 / 10
КУРС ПК-МАСТЕРА · УРОК 1
Компьютер
изнутри
Что внутри и зачем оно нужно. Чтобы чинить — сначала пойми устройство.

## Slide 2
// из чего состоит
02 / 10
Главные части ПК
Процессор (CPU)
Мозг — считает
Память (RAM)
Рабочий стол
Накопитель
Где всё хранится
Материнская плата
Связь всего
Блок питания
Электричество
Видеокарта (GPU)
Картинка на экран

## Slide 3
// процессор
03 / 10
Процессор — мозг компьютера
CPU — что считает скорость
Всё, что ты делаешь на ПК, считает процессор. Открыл браузер, играешь, монтируешь видео — он работает.
На что смотреть (сегодня норма — 6-8 ядер, 3-4 ГГц):
· Сколько ядер (4 / 6 / 8) — столько задач может идти параллельно
· Частота в ГГц (например 3.5) — насколько быстро каждое ядро
Чем больше ядер и выше частота — тем больше задач сразу и тем быстрее каждая.

## Slide 4
// оперативная память
04 / 10
Память (RAM) — рабочий стол
Где живут открытые программы
Представь стол. Каждая открытая программа раскладывает на нём свои бумаги. Чем больше стол — тем больше держится открытым сразу.
Сколько нужно сегодня:
· 8 ГБ — минимум для офиса и интернета
· 16 ГБ — комфортно для всего обычного
· 32 ГБ и больше — игры, монтаж, тяжёлая работа
Мало памяти = ПК тупит при открытии нескольких программ. Это первое что апгрейдят.

## Slide 5
// накопители
05 / 10
Диски — куда сохраняется всё
HDD
Жёсткий диск с крутящимися блинами внутри. Дешёвый, но медленный. На 2026 — устаревший для системного диска.
SSD (SATA)
Без движущихся частей. В 5-10 раз быстрее HDD. Стоит примерно столько же. Хороший вариант под Windows и программы.
NVMe (M.2)
Самый быстрый. Прямо на материнке, без проводов. В 5 раз быстрее SATA SSD. Стандарт для новых ПК сегодня.
Замена HDD на SSD — самый заметный апгрейд для старого ПК.

## Slide 6
// материнская плата
06 / 10
Материнка — связь всего
Дорожки и разъёмы
Сама по себе материнка ничего не делает. Её задача — соединить все компоненты и дать им питание.
Что на ней находится:
· Сокет — куда вставляется процессор. У Intel свои сокеты, у AMD — свои.
· Слоты памяти (обычно 2 или 4 планки), слот M.2 для NVMe, разъёмы SATA
Поменять процессор Intel на AMD = и материнку тоже менять. Сокеты разные.

## Slide 7
// блок питания
07 / 10
Блок питания — электричество
БП — блок питания
Из розетки идёт 220 вольт переменного тока. Компонентам нужны 12 и 5 вольт постоянного тока. БП переводит одно в другое.
Две важные характеристики:
· Мощность в ваттах. Офисный ПК — 400 Вт хватает, игровой — 650-850 Вт.
· Сертификат 80+ (Bronze, Silver, Gold) — насколько эффективно работает. Минимум Bronze, лучше Gold.
Дешёвый БП может убить остальное железо при поломке. Не экономь на нём.

## Slide 8
// видеокарта
08 / 10
Видеокарта — рисует картинку
Встроенная
Внутри процессора (Intel UHD, AMD Vega). Питается от него же. Идёт с CPU бесплатно.
Хватает для:
· Офис, браузер, видео
· Лёгкие старые игры
· 1-2 монитора
Не тянет современные игры и монтаж в 4K.
Дискретная
Отдельная плата (NVIDIA RTX, AMD Radeon). Своя память VRAM (8-24 ГБ). Своё охлаждение.
Нужна для:
· Современных игр
· Монтажа видео, 3D
· Нейросетей
Минус — цена. От 20 тыс. ₽.
Нужна видеокарта или нет — зависит от задач: офис — встроенной хватит, игры и монтаж — нужна дискретная.

## Slide 9
// разъёмы и периферия
09 / 10
Что куда подключается
Монитор
HDMI, DisplayPort, VGA (старый), DVI
Клавиатура и мышь
USB-A / USB-C, реже Bluetooth
Зарядка
Кабель в БП (стационар) или адаптер (ноут)
Флешки и диски
USB-A, USB-C — внешние накопители
Сеть
RJ45 (Ethernet) и Wi-Fi (без проводов)
Наушники / звук
Зелёный разъём 3.5 мм или USB / Bluetooth
Важно: USB-C — новый стандарт, USB-A — старый. У новых ноутов часто только USB-C, у старых ПК — только USB-A.

## Slide 10
// итог
10 / 10
Перед разборкой — 3 правила
Выключи и отсоедини
Все провода — из розетки. Дождись пока всё остынет. На ноуте — вытащи батарею если съёмная.
Сними статику
Дотронься до металла (батарея, корпус). Лучше — антистатический браслет. Иначе убьёшь компоненты.
Сфотографируй ДО
Каждый разъём, каждый винт. Через час забудешь куда что было. Фото — твой план сборки.
Сначала пойми устройство — потом ремонтируй. Спешка убивает компоненты и нервы.